## Slide 1: Hæðarmælingar með fínhallamæli/hæðarkíki
BT LAM1021
HAUSTÖNN 2023

## Slide 2: Hæðarmælingar
Við verklegar framkvæmdir er oft mikilvægt að vita hæðir eða hæðarmun á hinum ýmsu fyrirbærum
Nákvæmasta og einfaldasta aðferðin er að mæla með góðum hæðarkíki/fínhallamæli
Laser hallatæki hafa þó tekið yfir á sumum sviðum við útsetningu á hæðum og halla

## Slide 3: Hæðarmælingar
Dósalíbella
Röralíbella
Sigtilína
Láréttur ás líbellu/
Lárétt plan kíkis

## Slide 4: Hæðarmælingar
Sjálfvirkur hæðarkíkir

## Slide 5: HÆÐARMÆLINGAR
Aflestur á hefðbundna stiku
  Auðveldara að lesa á cm skala en mm á lengri vegalengdum
  Þarf að meta millimetra
1.5

## Slide 6: HÆÐARMÆLINGAR
Aflestur á digital stiku
  Stafræn hæðartæki les sjálf-virkt á stöngina
  Kemur í veg fyrir aflestrar-mistök
  Þarf að hafa nægilegt ljósmagn til að lesa af

## Slide 7: HÆÐARMÆLINGAR
Grunnatriði í hæðarmælingum
  Hæðarmælingunni er skipt í tiltölulega stuttar vegalengdir (yfirleitt ekki lengri en 30 – 50 m)
  Reynt að hafa bakmið og frammið álíka löng
  Tæki stillt lárétt, hornrétt á lóðlínu
Bakmið
Frammið
Hæðarmerki
ca. 30 m
ca. 30 m
Bakmið
Frammið
Hæðarmerki
ca. 30 m
ca. 30 m
Dh

## Slide 8: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Niðurstöður hæðarmælinga eru skráðar í töflu

## Slide 9: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í fyrsta dálkinn eru skrifuð númer þeirra punkta sem eru mældir eða lausleg lýsing á þeim stað sem mældur er

## Slide 10: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í dálka 2 – 4 eru skráðar niðurstöður aflestra á mælistiku
Bakmið
  Hér eru skráður aflestur á stað með þekktri hæð, t.d. fastmerki eða hjálparpunkt sem nota má til að ákvarða hæð mælitækis
  “Aflestur á punkt til baka”

## Slide 11: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í dálka 2 – 4 eru skráðar niðurstöður aflestra á mælistiku
Millipunktur
  Hér er skráður aflestur á punktana sem okkur vantar hæð á og tengjast ekki uppstillingu eða flutningi hæðarkíkis

## Slide 12: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í dálka 2 – 4 eru skráðar niðurstöður aflestra á mælistiku
Frammið
  Hér er skráður aflestur á punkt sem við ætlum að nota í næstu uppstillingu eða í lok mælingar þ.e. aflestur á þekktan punkt í lok mælingar
  “Aflestur á punkt fram á við”

## Slide 13: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í dálk 5 er skráður hæðarmismunur á milli bakmiðs og frammiðs í sömu uppstillingu
Summan af þessum tölum á að vera sú sama og mismunur á hæð upphafs- og lokapunkts í mælingunni

## Slide 14: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í dálka 6 og 7 er skráður kóti, annars vegar tækishæð og hins vegar punkthæð í þeim punktum sem mældir eru (millimið og frammið)
Útreikningar á tækishæð og punkthæð í frammiði eru:

## Slide 15: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í dálk 7 (punkthæð) er einnig hægt að skrá hæð á millipunktum
Útreikningar á punkthæð í millimiði eru:

## Slide 16: SKRÁNING HÆÐARMÆLINGA
Í síðasta dálkinn er hægt að skrá athugasemdir varðandi mælinguna eða aðrar upplýsingar sem skipta máli
  T.d. hæðir á fastmerkjum eða hæðarmerkjum
  Upplýsingar um útreikning
  Ný uppstilling

## Slide 17: Hæðarmælingar
Bakmið
Frammið
Hæðarmerki
ca. 30 m
ca. 30 m
dh

## Slide 18: HÆÐARMÆLINGAR

## Slide 19: HÆÐARMÆLINGAR
Hvað er til ráða ef mæling er ekki rétt?

## Slide 20: HÆÐARMÆLINGAR
Ef mismunurinn er lítill (mm) er honum jafnað á mælinguna
Ef mismunurinn er mikill ÞARF að mæla aftur

## Slide 21: HÆÐARMÆLINGAR

## Slide 22: HÆÐARMÆLINGAR
Sýnidæmi
  Hæðarkíki er stillt upp og latti settur á hæðarmerki og hæðin lesin af og skráð í Bakmið

## Slide 23: HÆÐARMÆLINGAR
Sýnidæmi
  Þá er hægt að reikna tækishæð:

## Slide 24: HÆÐARMÆLINGAR
Sýnidæmi
  Því næst er lesið af latta á skiptipunkti 1 og það skráð sem Frammið

## Slide 25: HÆÐARMÆLINGAR
Sýnidæmi
  Reiknum nú Dh og punkthæð í skiptipunkti 1:
Ein uppstilling

## Slide 26: HÆÐARMÆLINGAR
Sýnidæmi
  Síðan eru allir útreikningarnir endurteknir fyrir hverja uppstillingu og borið saman við rétta hæð í lokin

## Slide 27: HÆÐARMÆLINGAR
1. upp-stilling
2. upp-stilling
3. upp-stilling
4. upp-stilling

## Slide 28: HÆÐARMÆLINGAR
Ef við erum að mæla inn ný fastmerki og merki með þekktri hæð ekki í nágrenninu þá þarf ávallt að mæla fram og til baka.
Munurinn sem leyfilegur er fer eftir gæðakröfunni oftast sett fram sem fasti sem margfaldaður er með kvaðratrót af vegalengd milli punkta í KM.
1.8mm fyrir fyrstu gráðu
3.2mm fyrir aðra gráðu
6mm fyrir þriðju gráðu

## Slide 29: Prófíl og þversnisð mælingar
Hallamælitæki stillt þannig upp að hægt sé að mæla í alla punkta sem mælingamaðurinn hefur áhuga á
Tækishæð er ákvörðuð mæla í fastmerki með þekktri hæð með hallamælitæki
Tækishæð=Hæð á fastmerki + aflestur bakmið
Hægt að mæla hæð á öllum punktum svo lengi sem hallamælitækið getur séð hallamælistöngina
Hæð í pukti=Tækishæð-aflestur frammið
Bak og frammið eru allmennt séð ekki jöfn og því þarf að gæta vel að sigtisskekkju
Ráðlegt að enda mælinguna á fastmerkinu til að kanna sig á mælibúnaði

## Slide 30: Skekkjuþættir í fínhallamælingum
Skipta má skekkjuþáttum í hallamælingum í tvo þætti
Innri þættir
  Villa í aflestri
  Stangarkvarðinn
  Sigtisskekkja
  Núllpunktsskekkja
  Hallamælistöng stendur ekki lóðrétt
Ytri þættir
  Krappi jarðar
  Þyngdarmismunur
  Ljósbrot
  Sig á mælibúnaði
  Hæðarbreytingar á landi

## Slide 31: Villa í aflestri
Hæðir vitlaust lesnar
Hæðir vitlaust skráðar
Hjálpar að nota stafræn hallamælitæki og stangir með strikakóða
Þó hætta á að vitlaus aflestur sé tekinn
Alltaf skal mæla hvert mælibil tvisvar eða á punkta með þekktri hæð
Einmælt er verra en ómælt í hallamælingum

## Slide 32: Stangarkvarðinn
Kvarði á hallamælistöngum ekki allveg SI meter
Stangir geta þanist út við hitabreytingar
Geta afmyndast við notkun
Gott að stangir séu kvarðaðar reglulega fyrir mestu nákvæmni
Við kvörðun er stangarkvarðinn og hitaþennslustuðull stangarinnar ákvarðaðir saman með tækinu sem nota á við mælingarnar
Hver stangaraflestur er leiðréttur samkvæmt formúlunni
L=L´[a+α(T-20)], þar sem
L´er stangaraflestur, a er stangarkvarðinn, α er hitaþennslustuðull og T er hitastig við mælingu
Leiðréttingar eru stærstar í miklum halla og geta verið allt að 2mm/km en vanalega eru þær af stærðargráðunni 0.1mm/km

## Slide 33: Sigtisskekkja
Við hallamælingar er gert ráð fyrir að sigtislína hallamælitækisins sé ávallt hornrétt á þyngdarkraftinn
Líbella í tækinu og kompensator hjálpa að halda línunni hornréttir
Hinsvegar myndast lítilsháttar skekkjur í hallamælitækinu við notkun þess, flutning og sveiflur á hitastigi

## Slide 34: Sigtisskekkja

## Slide 35: Sigtisskekkja
Tekist er á við sigtisskekkju með tvennum hætti
Lengd á baksigti og framsigti höfð jöfn
Sigtisskekkjan ákvörðuð með mælingum
Margar aðferðir til að ákvarða sigtisskekkja
Aðferð Förstners hefur verið mest notuð á LMÍ
Stöng A og B er stillt upp með 45m millibili
Fyrst er hallamælitæki stillt upp 15 m frá stöng A og mælt í báðar stangir
Þár er hallamælitækinu stillt upp 15 m frá stöng B og mælt í báðar áttir

## Slide 36: Sigtisskekkja
Skekkjan er reiknuð samkvæmt formúlunni
Sekkjan er oftast minni en 5“
Ef sigtisskekkjan er 5“ og munur á lengd á fram og baksigti er 20m veldur það sekkju upp á 0.5mm

## Slide 37: Fleiri aðferðir við mat á sigtisskekkju
Fleiri aðferðir eru notaðar til að sannprófa hæðarkíki
Byggja á allar því að bera saman niðurstöður tveggja mælinga á tveimur punktum (sömu punktar í báðum mælingum)
Ef niðurstöðunum ber ekki saman þá þarf að leiðrétta hæðarkíkinn

## Slide 38: Núllpunktsskekkja
Núllflötur tveggja stanga getur verið mismunandi
Getur stafað af mikilli notkun á stöngunum eða galla í framleiðslu
Einfallt að losna við þessa skekkju
Kennd við stangarmanninn í rauðu buxunum
Gengur út á að sama stöng sé notuð í upphafs og endapunkt mælibils
Fjöldi uppstillinga á mælibili alltaf slétt tala

## Slide 39: Hallamælistöng ekki lóðrétt
Á hallamælistöngum eru líbellur svo hægt sé að stiila þeim lóðétt
Útslag á stöngum LMÍ er 0.2“
Gefur skekkju upp á 0.05mm
Einnig stífur á stöngum til að halda þeim stöðugum
Mikilvægt að stangarmaðurinn fylgist með líbellunum á meðan mæling er framkvæmd
Endurtaka skal mælingu ef stöngin haggast

## Slide 40: Krappi jarðar
Jörðin er ekki flöt og því verður að taka tillit til krappa jarðar við fínhallamælingar
Leiðréttingin er oftast innbyggð í stafræn hallamælitæki
Nálguð áhrif karppans eru
Ef s=50m og R=6387km þá er dh=0.2mm
Ef s=100m þá er dh=0.8mm
Ef s=1000m þá er dh=7.8cm

## Slide 41: Lósbrot

## Slide 42: Ljósbrot (3)
Kukkamäki setti fram formúlu sem lýsir ljósbrotinu
δl er mældur hæðarmunur, ΔS er sigtislengd og Δt er hitamunur milli þeirrar hæða sem aflesturinn er tekinn í
A er sérstakur fasti

## Slide 43: Ljósbrot
z1 er aflestur á stöng 1, z2 er aflestur á stöng 2, z0 er tækishæðin. c er fasti tengdur hitabreytinunum oftast settur sem -1/3 þegar mælingar eru teknar yfir daginn
Mælum í 2% halla z1=0.5m z2=2.5m z0=1.5m ΔS=50m og Δt=-0.25°C
Fáum δHR=0.08mm eða 0.8mm á km
Vex í öðru veldi m.v. ΔS
Lagt upp með að ΔS væri ekki meiri en 40m nema við góð skilyrði og forðast að mæla undir 50cm hallamælistöngunum

## Slide 44: Sig á mælibúnaði
Mælibúnaður getur sigið á meðan mælingu stendur
Mjög háð undirlagi
Frekar lítið sig séu mælingar teknar á fyrstu 30 sekúndum eftir að mælibúnaði er stillt upp 0.01-0.02mm
Mikilvægt að koma mælibúnaði tryggilega fyrir áður en mæling hefst og reyna eftir fremsta megni að hafa gott undirlag
Ef mælt er á slæmu undirlagi er ráðlagt að nota svokallaða BFFB aðferð við hallamælingar

## Slide 45: LASER HALLATÆKI
Fjórar megin gerðir:
  Röralaser
  Planlaser
  Einhalla laser
  Tvíhalla laser

## Slide 46: RÖRALASER
Röralaser er byggður þannig að hann komist fyrir inni í sem grennstum lögnum (100 mm)
Skynjari er síðan borinn að enda rörsins sem stilla á af
Sjálfstillandi í plani
Stillt á réttan halla

## Slide 47: PLANLASER
Planlaser er laser sem vinnur í einu plani og ekki er hægt að breyta halla geislans
Yfirleitt sjálfstillandi og einfaldir í notkun
Oft hægt að nota þá bæði lárétt og lóðrétt

## Slide 48: EINHALLA LASER
Samskonar og planlaser en þó hægt að halla honum á X-ás um ~10 – 15%

## Slide 49: TVÍHALLA LASER
Hægt að halla bæði á X-ás og Y-ás
Halli allt að 25%, mismunandi eftir ásum
Notaðir fyrir vélstýringar þar sem mikillar nákvæmni er þörf

## Slide 50: MÓTTAKARAR
Þegar unnið er með laser er nauðsynlegt að nota móttakara til að auka nákvæmnina
Oft hægt að stilla nákvæmni móttakara
  Frá 0,1 mm – 10 mm
Auðveldar notandanum að finna geislann
Hægt að festa á stöng eða á vinnuvél

## Slide 51: Tími næsta föstudag
Verkleg kennsla á DiNi12 20 mín á hvern hóp
Hópur 1 mætir 11:50
Hópur 2 mætir 12:10
Hópur 3 mætir 12:30
Hópur 4 mætir 12:50
Hópur 5 mætir 13:10
Læt vita á fimmtudag hvar við eigum að hittast