## Slide 1: Skekkjur í mælingum og lengdarmælingar
BT LAM1012
Haust 2023

## Slide 2: Hvað veldur skekkjum í mælingum
Náttúrlegar skekkjur
Tækisskekkjur
Mannlegar skekkjur

## Slide 3: Skekkjur í mæilngum
Hægt er að flokka skekkjur í mælingum í þrjá flokka
Mistök
Kerfisbundnar skekkjur
Slembiskekkjur

## Slide 4: Mistök
Mistök í mælingum geta stafað af mörgum þáttum
  Misskilningur
  Kæruleysi
  Þreytu
  Slæm ákvörðunartaka
  Kunnáttuleysi
Oftast auðvelt að finna stórar skekkjur

## Slide 5: Kerfisbundnar skekkjur
Skekkjur sem hægt er að leiðrétta
Getur verið bæði verið tengt tækjabúnaði en einnig umhverfis aðstæðum
Dæmi: 10m málband er í raun 9.99 við þær aðstæður sem mælt er

## Slide 6: Slembiskekkjur
Slembiskekkja (Random error)
Þær skekkjur sem eftir eru þegar búið er að leiðrétta mistök og kerfisbundnar skekkjur
  Tækjabúnaður
  Umhverfisáhrif
Eitthvað sem við höfum litla stjórn á fyrir utan það að forðast að mæla við vissar aðstæður
Fylgja lögum um líkindafræði

## Slide 7: Algild nákvæmni og innbirgðis nákvæmni

## Slide 8: Mat á slembiskekkum (skekkjum)
Við getum aldrei mælt með fullkominn nákvæmni
Getum hinsvegar metið líklegasta gildið með endurteknum mælingum
Til dæmis fyrir mælingu á línu er það einfaldlega meðaltalið
Þar sem er líklegasta gildið

## Slide 9: Restar (Residual)
Rest er frávik á mældu gildi frá líklegasta gildinu
Ef tekist hefur að fjarlægja mistök og kerfisbundnar skekkjur úr mæligögnunum ætti skekkjan að vera normaldreifð

## Slide 10: Dæmi 100 mælingar á sama horni

## Slide 11: Dæmi 100 mælingar á sama horni

## Slide 12: Gott að gera tíðnirit

## Slide 13: Tíðnirit

## Slide 14
Flatarmálið undir kúfunni táknar heidar skekkju í öllum mælingum
Getum séð líkurnar á því að mælingin sé á ákveðnu bili

## Slide 15: Mælingar gerðar með betri og verri mælibúnaði

## Slide 16: General law of propability
Litlar restar(skekkjur) eru algegnari en stórar og eru því líklegari
Fyrir normaldreifðar skekkjur þá er líklegt að mjög stórar skekkjur séu mistök frekar en slembiskekkjur
Jákvæðar og neikvæðar skekkjur eru jafn líklegar

## Slide 17: Mælikvarði á nákvæmni
Staðafrávik
Þar sem v er rest
n er fjöldi mælinga
Variance (Dreyfni) er staðalfrávik í öðru veldi
Líkurnar á að rest sé innan við ±σ er 68.3%

## Slide 18: Túlkun á mælingum 50, 90 og 95% skekkjur
50% skekkja er kölluð líkleg skekkja
90% og 95% skekkjur eru oftast notaðar í mælingum til að tilgreina gæðakröfur mælingarinnar.
95% skekkja sem er algegnari krafa eru oft kölluð 2σ
3σ er 99.7% skekkja. Oft notuð til hafna ákveðnum mælingum.

## Slide 19: Skekkjur í summum mælinga
Dæmi um notkun þrjár mældar vegalengdir með mismunandi skekkju
Ef mikill munur er á nákvæmninni verður stærsta skekkjan mjög ríkjandi
Sýnidæmi 3.2 í Elementary Surveying bls. 81

## Slide 20: Skekkjur í röðum mælinga
Dæmi: Fjöldi horna mældur með sama tæki, sömu vinnubrögðum og við sömu aðstæður
Þar sem er er áætluð skekkju og n er fjöldi mælinga
Sýnidæmi 3.3-3.5 í Elementary surveying bls. 82

## Slide 21: Skekkjur í margfeldi mælinga
Dæmi útreikningur á flatarmáli
Þar sem A og B eru lengdir og Ea og Eb eru skekkjur
1 cm skekkja í mælingu 100x100m eru 1.4 fermetrar
Sýnidæmi 3.6 í Elementary surveying bls. 83

## Slide 22: Önnur atriði
Skilyrt útjöfun
  Hornasumma þríhyrnings í plani er 180°
  Mælingar milli þekktra fastmerkja
Vegnar mælingar
  Nákvæmari mælingar geta fengið meira vægi
Útjöfnun (Least Squares Adjustment)
  Notað til að jafna út skekkjur í stærri mælinetum

## Slide 23: Lengdarmælingar
Hægt er að mæla lengdir á mismundi hátt
  Skerfun
  Snúningsmælir (odometer)
  Lengdarkíkir
  Takkímetría (Taheometry)
  Subtense bar
  Málband
  Rafrænar lengdarmælingar
  GNSS (GPS)
Fjöllum fyrst og fremst um mælingar með málbandi og rafrænar lengdarmælingar í dag

## Slide 24: Takkímetría
Einfaldar lengdarmælingar
Efri aflestur 1,507
Neðri aflestur 1,473
Mismunur 0,034
Fjarlægð=100xMismunur
=> Fjarlægð = 3,4 m
1.5

## Slide 25: MÁLBAND
Er eitt mest notaða tækið við mælingar
  Notað jafnt af iðnaðarmönnum sem tæknimönnum
  Mikilvægt er að hafa í huga þær skekkjur og villur sem upp geta komið við notkun málbands, sér í lagi þegar um lengri vegalengdir er að ræða
  Helstu atriði eru:
    Halli
    Stöðlun
    Tog
    Hitastig
    Slaki
    Tegund

## Slide 26: MÁLBAND
Leiðrétting vegna halla
Málband
D = 50 m
L = 50 m
2%
Dh
2% = 1,00 m
D2% = 49,990 m
q

## Slide 27: MÁLBAND
Leiðrétting vegna stöðlunar
  Þar sem lB er grunnlengd milli þekktra punkta
  lF er aflestur málbands á grunnlengd við staðalskilyrði
  L er lengdin í okkar mælingu

## Slide 28: MÁLBAND
Leiðrétting vegna togs
  Gildir fyrir stálmálbönd
  Þar sem TF er togkrafturinn sem notaður er við mælingu
  TS er togkrafturinn við staðalaðstæður
  A er þverskurðarflatarmál málbandsins [mm2]
  E er elastískur stuðull, venjulega 200.000 N/mm2
10kg
L = 50 m

## Slide 29: MÁLBAND
Leiðrétting vegna hitabreytinga
  Gildir fyrir stálmálbönd
  Þar sem a er þanstuðull stáls (1,12x10-5)
  tf er hitastig við mælingu
  tS er staðalhitastigið (oftast miðað við 20°c)
L = 50 m

## Slide 30: MÁLBAND
Leiðrétting vegna slaka
  Gildir fyrir stálmálbönd
  Þar sem q er hornið ef ekki mælt lárétt
  w er þyngd málbandsins á hvern lengdarmetra
  W er heildarþyngd málbandsins
  TF er togkrafturinn sem notaður er við mælingu
Dsag=?

## Slide 31: MÁLBAND
Stálmálbönd eru nákvæmari en plastmálbönd
Mikilvægt að huga að leiðréttingu ef mikillar nákvæmni er krafist í mælingu
Samantekt á leiðréttingum:

## Slide 32: MÁLBAND - SÝNIDÆMI
30 m málband er notað til að mæla á milli punktanna A og B. Eftirfarandi gildi voru mæld:
LAB = 29,872 m
Halli = 3,67°
Hiti = 5 °C
Tog = 120 N
Eftirfarandi upplýsingar höfum við um málbandið:
lF = 30,014 m, lB = 30,000 m
ts = 20 °C, a = 1,12x10-5
w = 0,17 N/m
A = 2 mm2, E = 200.000 N/mm2

## Slide 33: MÁLBAND - SÝNIDÆMI
Byrjum á að setja inn í jöfnurnar, fyrst reiknum við út leiðrétting fyrir hallann:
Næst reiknum við út leiðréttingu vegna stöðlunar:
Þá reiknum við út leiðréttingu vegna togs:

## Slide 34: MÁLBAND - SÝNIDÆMI
Þessu næst reiknum við út leiðréttingu vegna hitastigs
Síðast reiknum við leiðréttingu vegna slaka:
Að lokum setjum við inn í heildarjöfnuna og fáum endanlegt svar:

## Slide 35: MÁLBAND

## Slide 36: Rafrænar lengdarmælingar EDM
EDM lengdarmæling byggir á því hvernig rafsegulbylgjur breiðast út í andrúmsloftinu
Hraða útbreiðslunnar er lýst með eftirfarandi jöfun
V=fλ
Þar sem V er hraðinn, f er tíðni og λ er bylgjulengd

## Slide 37: Rafrænar lengdarmælingar
Þar sem c er ljóshraði í lofttæmi og n er fasti fyrir seinkun á merkinu í andrúmsloftinu
Háð lofthita, loftþrýsting og rakastigi

## Slide 38: Lengdarmælir
Sendir út rautt eða innrautt ljós út ákveðinni bylgjulengd og tekur síðan aftur á móti henni og fasa bylgjunnar
Grunnjafnan fyrir þessar mælingar er
Þar sem n er fjöldi bylgja og p er fasinn sem mældur er
Erfitt er heiltölu fjöldan
Ný tæki senda otast út ljós á fjórum tíðnum þar sem munur á bylgjulengdum er factor 10

## Slide 39: LENGDARMÆLINGAR
Burðarbylgja t.d. laser eða infrarautt ljós
Mismunandi
tíðnibylgjur
Mæling á fasamismun
Tíðni: 14.984MHz λ: 10.000m → 7.142m
1.4984MHz 100m → 67.14m 149.84KHz 1000m → 867.1m 14.984KHz 10000m → 3867m
3867.142m

## Slide 40: Endurkast
Oftast er ljósinu endurkastað með prismum en sum tæki geta tekið á móti endurkasti frá hlutum í náttúrunni en það fer vegalengdin sem hægt er að mæla eftir yfirborðseiginleikum

## Slide 41: Útreikingar á láréttri vegalengd
Þarf að leiðrétta fyrir hæðarmun og krappa jarðar á lengri vegalengdum
Mælitækið og endurvarpinn eru ekki endilega í sömu hæð og því þarf einnig að að leiðrétta fyrir því.
Sýnidæmi 6.2

## Slide 43: Skekkjur í EDM mælingum
Nákvæmni lengdarmælis er oftast gefin upp sem tvískipt tala fasti Ec og viðbót háð mælilengd
Dæmi 3mm+1ppm
Annar þáttur sem kemur inn tengist nákvæmni í uppstillingu á tækis Ei og endurvarpa Er
Heildarskekkjan verður

## Slide 44: Skekkjur vegna hitastigs

## Slide 45: Mælingar með fjarlægðamæli
Fjarlægðarmælir hefur tekið við hlutverki málbandsins að sumu leyti
Helstu kostir
  Hægt að vera einn að mæla
  Nákvæmir
  Getur séð mælipunktinn
  Getur framkvæmt einfaldar reikniaðgerðir
Helstu ókostir
  Þarf að hafa flöt sem endurkastar bylgjunni

## Slide 46: Mælingar með Leica Disto
Margar tegundir með mismunandi eiginleikum
  Óbeinar mælingar
    Pyþagóras eða hornamælingar
  Mælingar á hæð
  Myndmælingar
  Hægt að tengja við snjalltæki
Leica DISTA Plan App
  Einfalt að teikna upp og mæla rými
  Hægt að taka mynd og málsetja

## Slide 47: Lesefni í Elementary Surveying
Kaflar 3 og 6