## Slide 1: Hornamælingar og mælingar með alstöð
BT LAM1021
HAUSTÖNN 2023

## Slide 2: HORNAMÆLINGAR
Hornamælitæki (theodolit eða alstöð) getur mælt bæði lárétt horn milli tveggja punkta og mælt hæðarhorn (lóðrétt horn) á milli þeirra.
Með teodolit eru einugis mæld horn og mælingamaðurinn þarf að skrá niðurstöður sjálfur
Alstöðin mælir einnig lengdir
Alstöð mælir og skráir sjálfvirkt niðurstöður mælinganna
Alstöð getur reiknað út staðsetningu sína útfrá mælingum á þekkt fastmerki

## Slide 3: HORNAMÆLINGAR
P2
P1
α
0.0000gon
Láréttur flötur
Láréttur snúningsás
Kippás
Lárétt horn
Hæðarhorn
Lárétt horn
Hæðar
horn

## Slide 4: Theodolit

## Slide 5: ALSTÖÐVAR
Mæla horn og lengdir í einni mælingu

## Slide 6: Alstöðin
Hefur leyst Theodolit af hólmi að mestu leyti
Alstöð saman stendur af
  Rafrænum lengdarmæli
  Rafrænum hornamæli
  Tölvu eða mircoprocessor
Getur mælt lárétt og lóðrétt horn og skálengd í sömu mælingu
Getur reiknað út niðurstöður á staðnum

## Slide 7: Tegundir alstöðva
Manual (Úrelt)
  Þurfti að lesa lárétt og lóðrétt horn, lengdin sýnd á skjá
Hálf sjálfvirk (Úrelt)
  Þurfti að lesa lárétt horn
Sjálfvirkar
  Les öll horn, leiðréttir vegalengdir, reiknar hnit, stefnur
Servoknúin robotic
  Sjálfvirk stöð sem einn maður getur unnið með

## Slide 8
Trimble S9 alstöð

## Slide 9
Trimble S9 alstöð

## Slide 10: Nákvæmni alstöðva
Nákvæmni í hornamælingu
  Frá 0.5“ upp í 5“
Nákvæmni í lengdarmælingu
  0.8mm+1ppm upp í 2mm+2ppm

## Slide 11: Helstu fylgihlutir með alstöð
Prismur
Þrífætur
Stangir
Tribrack
Reflector spjöld
Rafhlaða
Hleðslutæki

## Slide 12: Skekjuþættir í alstöðum og í alstöðvavinnu
Tækisskekkjur
Náttúrulegar skekkjur
Mannlegar skekkjur

## Slide 13: Tækisskekkjur
Klippásskekkja
Sigtisásskekkja
Index skekkja vertical boga
Líbella og optískt lóð ekki rétt
Slit á búnaði
Lengdarmælir ekki rétt kvarðaður eða úr kvörðun

## Slide 14: HORNAMÆLINGAR
α
0.0000gon
Láréttur flötur
Láréttur snúningsás
Kippás
Lárétt horn
Hæðarhorn
a ≠ 90°
Skekkjur í mælitæki
  Kippásskekkja (e. tilting axis error)
  Komið í veg fyrir hana með satsamælingu

## Slide 15: HORNAMÆLINGAR
Skekkjur í mælitæki
  Sigtilínuskekkja (e. line of sight error)
  Komið í veg fyrir hana með satsamælingu
α
0.0000gon
Láréttur flötur
Láréttur snúningsás
Kippás
Lárétt horn
Hæðarhorn
c ≠ 90°

## Slide 16: HORNAMÆLINGAR
Skekkjur í mælitæki
  Indexskekkja vertikalboga (e. vertical circle index error)
  Komið í veg fyrir hana með satsamælingu
α
0.0000gon
Láréttur flötur
Láréttur snúningsás
Kippás
Lárétt horn
Hæðarhorn
i ≠ 100g
í láréttri stöðu!

## Slide 17: Náttúrulegar skekkjur
Vindur
  Getur skapað víbring á þrífæti
Áhrif hita
  Tæki getur þanist út og líbella færst úr stað
  Vandamál í miklu sólskini
Áhrif loftþrýsings á lengdarmælingu
Ljósbrot
  Beygir sjónlínu.
  Reynum að hafa tæki og prismu sem hæst yfir jörðu
Undirlag

## Slide 18: Mannlegar skekkjur
Tæki ekki yfir fastmerki
Tæki ekki í láréttri stöðu
Klemmur ekki rétt notaðar
Lélegur fókus
Prismu constant vitlaus skráður
Kæruleysisleg meðferð stöng með prismu

## Slide 19: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í þekktum punkti
  Sláum inn upplýsingar um hnit punkts og tækishæð
  Veljum punkt til að mæla á => Festum stefnur og staðsetningu í hnitakerfi
A
Austur
Norður
0-stefna í norður
B

## Slide 20: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í þekktum punkti
Austur
Norður
A
B

## Slide 21: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í þekktum punkti
Þegar uppstillingu er lokið er hægt að setja út punkta eða mæla inn
Góð regla að mæla inn þekkt fastmerki í upphafi mælingar og í lok hennar
Austur
Norður
A
B

## Slide 22: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
Austur
Norður
A
B

## Slide 23: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
  Þurfum a.m.k. 2 fastmerki, A og B
  Mælum lengdir frá N í A og B, þ.e. LNA og LNB
  Mælum einnig hornið aAB
  Þurfum að finna AN og NN
  Tvær mögulegar lausnir
  Speglun um línu AB
A
B
tAN
LNA
LAB
LNB
N
αBN
αAN
tAB
αAB

## Slide 25: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
  Lengdin LAB er þekkt út frá hnitum punkta A og B
  Stefnuhornið tAB er líka þekkt
α
β
γ
a
b
c
ef tæki er snúið réttsælis
ef tæki er snúið rangsælis
A
B
tAN
LNA
LAB
LNB
N
αNB
αNA
tAB
αAB

## Slide 26: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
Austur
Norður
B
A
N
tAN
LNA
LAB
LNB
αNB
αNA
tAB
αAB

## Slide 27: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
  Sýnidæmi:
  Þekkt: EA, NA, EB og NB
  Mælt: LNA, LNB og aAB
  Reiknum: LAB, tAB, aBN, tAN, NN og EN
EA=357323,162 m, NA=405555,413 m
EA=357520,691 m, NA=405368,378 m
Úr mælingu fékkst LNA=221,834 m, LNB=130,255 m og aAB=108,6448gon

## Slide 28: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
Getum reiknað fjarlægðina á milli A og B með
Stefnuhornið tAB fæst með

## Slide 29: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
Með Sinus-reglunni getum við fundið hornið aNB
Þá getum við fundið stefnuhornið tAN með
Tæki var snúið rangsælis

## Slide 30: ALSTÖÐVAR
Uppstilling tækis í óþekktum punkti
Með upplýsingunum hér að framan er nú hægt að reikna hnit á punktinum N með
Nú veit tækið hvar það er staðsett og hefur stillt af stefnuna líka.
GOTT AÐ TÉKKA MEÐ INNMÆLINGU Á FASTMERKI!

## Slide 31: HÆÐARHORNAMÆLINGAR
Hornamælingatæki (teodolit eða alstöð) er með 0g hæðarhorn beint upp (sé tækinu stillt rétt upp)
Lárétt lína frá tækinu í kíkissstöðu 1 er 100g
Lárétt lína frá tækinu í kíkissstöðu 2 er hins vegar 300g
Ef mælt er í báðum tækisstöðum fæst meiri nákvæmni og þá er hægt að leiðrétta aflestrana (summa aflestranna á að vera 400g)

## Slide 32: Stuttar vegalengdir
V=S cosz
eða
V=S sinα
Annar möguleiki
V=H cotz
eða
V=H tanα
Δhæð=hi+V-hr

## Slide 33: HÆÐARHORNAMÆLINGAR
Þegar hæð er mæld yfir langa vegalengd þarf að huga að því að jörðin er hnöttur
  Radíus jarðar R er ~6370 km
  þar sem D er lárétt lengd í km (v/ kúrfu)
  þar sem k0 ~0,15 (v/ljósbrots)
  Áhrifin í hæð er 67,5 mm á 1 km ef tekin er lárétt lína frá mælitæki, stigmagnast með aukinni fjarlægð

## Slide 34: Lengri vegalengdir
Verðum að taka krappa jarðar og ljósbrot með í reikningin
Δhæð=hi+V+(C-R)-r

## Slide 35: SÝNIDÆMI
  HA = Hæð í punkti A er, 76,86 m.y.s.
  HB = Hæð í punkti B er óþekkt
  ht = Hæð tækis yfir punkt A, er 1,68 m
  hs = Hæð spegils eða stangar yfir punkti B, er 0,71 m
  z = Hæðarhornið, er 107,855g
  L = Mæld skálengd, er 104,37 m
  Þá fæst úr jöfnunni

## Slide 36: Fínhallamælingar með alstöð
Hægt er að framkvæma nákvæmar hæðarmælingar með alstöð
Mælingin byggist á nákvæmum mælingum á hæðarhorni og nákvæmri lengdarmælingu
Stærsti kosturinn er möguleik á auknum afköstum m.v. hefðbundnar fínhallamælingar

## Slide 37: Búnaður til fíhallamælinga með alstöð
Nákvæm alstöð
Prismur
Mælistangir helst með fastri lengd
Þrífótur
Hitamælir
Loftþrýstingsmælir

## Slide 38: Skekkjuþættir í fínhallamælingum með alstöð
Tækisskekkjur
Hornskekkja
Skekkja í lengdarmælingu
Halli á mælistöng/þrífæti
Núllpunktsskekkja
Krappi jarðar
Ljósbrot

## Slide 39: Hornskekkja
Formúla fyrir hornskekkju er eftirfarandi
Fyrir 5“ tæki á 200m þýðir þetta skekkju upp á 4.8mm
Fyrir 3“ tæki á 200m þýðir þetta skekkju upp á 2.9mm
Fyrir 1“ tæki á 200m þýðir þetta skekkju upp á 1.0mm

## Slide 40: Lengdarskekkja
Lengdarskekkjan er háð horninu sem við mælum
Skekkjan eykst eftir því sem hæðarhornið er stærra
Skekkjan við 1°, 5°, 10° og 20° á 200m með 3mm+2ppm tæki er 0.06mm, 0.3mm, 0.6mm og 0.9mm
Skekkjan við 1°, 5° og 10° og 20° á 200m með 1mm+1ppm tæki er 0.02mm, 0.1mm, 0.2mm og 0.4mm

## Slide 41: Stangarskekkja
Fer eftir gæðum á líbellu stangarinnar
Lítil skekkja
Útslag vanalega 0.2°
Gefur sekkju upp á 0.03mm á 2m stöng
Ef við stillum stöngina lóðrétta þurfum við ekki að hugsa um þennan þátt

## Slide 42: Núllpunktskekkja
Getur komið upp notaðar eru fleiri en ein stöng
Stangir ekki nákvæmlega jafn langar
Slitinn botn á stöng
Þessi skekkja styttist út ef við notum ávallt sömu stöngina á þeim fastmerkjum sem við erum að mæla

## Slide 43: Krappi jarðar
Krappi jarðar hefur talsverð áhrif á hæðarmælingar þegar sigtislínur eru langar
Á 200m eru áhrifin 3mm
Á 250m eru áhrifin 4.8mm
Hægt að taka tillit til krappanns í flestum mælitækjum
Styttist út ef frammið og bakmið eru jafn löng

## Slide 44: Ljósbrot
Reglulegur hluti ljósbrots er u.þ.b. 1/7 af krappa jarðar
Stöðluð leiðrétting
Óreglulegi hluti ljósbrotsins er erfiðari
Háður hitastigi, loftþýrsting, raka í lofti og landslagi
Notast við staðlaðar leiðréttingar í tækjum
Leiðrétting af stærðargráðu -20 til 20 ppm
Mögulegt að meta þennan hluta með tvöföldum trígónómetrískum mælingum

## Slide 45: Nákvæmni (1)
Heildarskekkja fyrir mælingar er reiknuð

## Slide 46: Nákvæmni á 250m
Tækisnákvæmni | 5“ | 3“ | 2“ | 1“ | 0.5“
ea | 0.0061 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0006
ed | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001
evisual | 0.0061 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0006
elevelled | 0.0086 | 0.0052 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0009
eKm | 0.0172 | 0.0103 | 0.0069 | 0.0034 | 0.0017

## Slide 47: MARGHYRNINGAR
Mælum horn og lengdir
  Reiknum hnitamun skv. mælingum/reikningum
  Berum saman við hnitamun skv. hnitaskrá
Nýr punktur
P1
P2
N1
N2
N3
Pn
Pn+1
β1
β2
β3
β4
βn
t1
tn
Þekktur punktur

## Slide 48: MARGHYRNINGAR
  Ef hnitamunur er viðunandi eru hnit leiðrétt og reiknuð endanleg hnit (útjafnað)
Ef við erum með opin marghyrning þá magnast skekkjan upp eftir því sem við erum með fleiri stöðvar
GNSS mælingar hafa leyst þessar mælingar af hólmi að metu leiti
Einkum notað í jarðgangagerð